Выполненные операции:

- Проверка комплектности котла						

- Ознакомление с условиями гарантии 						

- Первый запуск котла							             

- Проверка правильной работы котла во время первого запуска		

- Ознакомление владельца котла с обслуживанием котла		             

- Ознакомление владельца котла с обслуживание котла                  		

Неправильная эксплуатация в сфере чистки дымовой трубы вместе с выходом в дымоход может привести к обструкции, которая, в свою очередь, может привести к перегоранию трубки из ПВХ, соединяющей податчик с горелкой.

Котлы могут использоваться в сотрудничать с замкнутыми системами PN-99/B-02414, при условии допольнительного оборудования в виде устройства для теплоотвода или применяя разделение циклов через пластинчатый обменник. Монтаж котла, нарушая вышеуказанные принципы, причиняется к потери гарантии

Это оборудование должно быть установлено квалифицированным персоналом в соответствии с техническими стандартами и действующими государственными и местными нормами. Кроме того, соблюдайте правила техники безопасности, установки, использования и обслуживания, приведенные в данной инструкции

Всякие переработки, модификации и конструкционные изменения Котла причинятся к немедленной потери гарантии производителя

Воспламенитель топлива,Чугунная решетка становящая дно горелки, не подлежит гарантии.

Шамотный кирпич и термостойкий лист или вермикулитная плита  расположенные на горелке не подлежат гарантии

Перед чисткой дымовых труб снимите верхний корпус горелки (вермикулитная плита).

Вермикулитные плиты и передняя часть Горелки:

Боковая и передняя часть Горелки:

Котельные помещения на твердое горючее должны отвечать требованиям нормы PN-87/B-02411 „Котельные помещения встроены на твердое горючее.

Котельные помещения соответственно вышеуказанной норме должны отвечать, между прочем, следующим требованиям:

      - Котел должен располагаться в выделенном помещении, возможно центрально в отношении обогреваемых помещений,

      - Помещение, в котором находится котел должно иметь исскуственное овещение, рекомендуется также натуральное освещение,

      - Расстояние котла от перегородок котельного помещения должно позволять на свободный доступ к котлу во время чистки и консервации.

      - Высота котельного помещения должна состовлять минимум 2,2м, в существующих постройках допускается высота котельного помещения минимум 1,9м при обеспеченной правильной вентиляции (приток воздуха – вытяжной воздух),

      - Вентиляция с притоком воздуха должно состояться с помощью незакрывающегося отверстия с сечением минимум 200см2 о выпуске до 1,0м над уровнем пола.

      - Вытяжная вентиляция должна реализоваться  вытяжным каналом сделанным из невоспламеняющегося материала с минимальным сечением 14см x 14см, с входным отверстием под потолком котельного помещения. Вытяжной канал должен быть выведен свыше крыши и расположен поблизи дымохода.

Расстояние задней части котла от стены не должно быть меньше чем 0,7м, бока котла от стены не меньше чем 1,0м, а передней части котла от противоположной стены не меньше чем 2,0м.

Я прочитал информацию, содержащуюся в этом Рапорт первого запуска котла.

Я ЗАЯВЛЯЮ, ЧТО ВСЕ ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ОПЕРАЦИИ БЫЛИ СДЕЛАНЫ:

____________________________                                                 __________________________

Дата и подпись предствителя                                                                                               Дата и подпись владельца котла

# Text boxes

| Рапорт первого запуска котла |
| --- |
| Представитель: …………………………………………… Печать представителя | …………………………………………………………………………………….. Полная информация о владельце котла (Название организации, ФИО владельца) …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….. Адрес …………………………………………………………………………………… Номер контактного телефона |
| Дата запуска _____ ___________________ 201_r. | Мощность котла (кВт): ___________________________ | Серийный номер котла: ________/________/__________ |
| Настройки котла: Котел: Заданная температура котла: ____________ Котел - Обслуживание: Мин.темпп. насоса: _________ Режим работы: ____________ Гистерезис Котлa: ____________ Отопление - Обслуживание: Мин.темп. ц.о. насоса: _________ Источник: _________ Темп. Макс.: ___________ Приоритет г.в.с.: ____________ Коэффициент коррекции: __________ Режим работы: ____________ темп. ц.о. Заданная вручную: _______ Комнатный датчик: ________ Датчик ц.о. ______________ Хозяйственная вода: комфортная температура: ________ Программа: _______________ Гистерезис: ____________ Хозяйственная вода - Обслуживание: Дельта Источник: _______________ Темп. Макс.: ___________ Дельта Мин.темп.: ______________ Горелка - Обслуживание: Воздух Мин.: ________ Воздух Макс.: ________ Подача Макс.: ________ Мощность Мин.: ______ Мощность Макс.: ________ Тип модуляции: _______ Прог.фото: _________ Лямбда-контроль: ______ Кислород Мощность Мин.: ______ Кислород Мощн. Макс.: ________ Стартовая доза: _______ Воздух зажиг: _______ |
| Количество Гарантийный талон: _____/________ |